Приложение к постановлению Администрации Нарымского сельского поселения от 19.12.2013г. № 82а

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НАРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2013 год

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования.

1.1.2 описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения;

1.1.3  описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения;

1.1.4  описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.1.4.1Описание состояния и функционирования систем водоснабжения.

1.1.4.2 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.3 Балансы водоснабжения и водопотребления горячей, питьевой, технической воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.3 Прогноз объема  сточных вод

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

2.5. экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

2.7 целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

2.8 перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Нарымского сельского поселения на период до 2033 года разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Нарымского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области.

- Генерального плана Нарымского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов холодного водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- резервуар чистой воды (далее РЧВ);

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Нарымского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава Нарымского сельского поселения.

Местонахождение объекта:

Россия, Томская область, Парабельский район, Нарымское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих водоочистных сооружений (далее ВОС);

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Нарымского сельского поселения в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах Нарымского сельского поселения;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема рассчитана на период с 2013 г. по 2033 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023 г.

- Разработка ПСД на водоснабжение и водоотведение Нарымского сельского поселения;

- В с. Нарым планируется прокладка коллектора самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм – I -очередь;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ЛОС в с.Нарым;

- В п. Шпалозавод планируется прокладка коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм -  I -очередь;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ЛОС в п.Шпалозавод;

- В с. Нарым планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø110мм – I -очередь;

- В п. Шпалозавод планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø110мм – I -очередь;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ВОС в с.Нарым;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ВОС в п.Шпалозавод

Второй этап 2023-2033 г.

- В с. Нарым планируется прокладка коллектора самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм – II -очередь;

- В п. Шпалозавод планируется прокладка коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм -  II –очередь;

- В д. Луговское планируется прокладка коллектора самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ЛОС в д. Луговское;

- В д. Талиновка планируется прокладка коллектора самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ЛОС в д. Талиновка;

- В с. Нарым планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø110мм – II -очередь;

- В п. Шпалозавод планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø110мм – II -очередь;

- В д. Луговское планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø63мм;

- В д. Талиновка планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø63мм;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ВОС в д.Луговское;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ВОС в д.Талиновка;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

### 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования.

Нарымское сельское поселение было образовано на территории муниципального образования Парабельский район Законом Томской области от 15.10.2004 г. № 225-03 в связи с реализацией нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В состав Нарымского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2013 г.):

- с. Нарым (995 чел.)

- п. Шпалозавод (905 чел.)

- д. Луговское (203 чел.)

- д. Талиновка (153 чел.)

- с. Алатаево (84 чел.)

Итого общая численность населения на 2013 г. составляет 2340 человек.

В состав Нарымского сельского поселения входят 5 населённых пунктов.

В поселении централизованная водопроводная система есть в двух населенных пунктах: с. Нарым и п. Шпалозавод, при этом 3 водозаборных скважины приходится на с. Нарым, 2 – на п. Шпалозавод. В с. Нарым действует станция водоподготовки водопроводной воды. Длина водопроводных сетей составляет – 3,8 км.

Во всех других населённых пунктах забор воды населением ведётся из колодцев, не проходя стадию очистки и сразу после водозаборных сооружений подается потребителям.

Муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство поселения насчитывает 5 водозаборных скважин, 3 водонапорных башни, 3,8 км водопроводных сетей, 12 колодцев.

1.1.2 описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Нарымского сельского поселения. В основном, водоснабжение населения осуществляется путем непосредственного забора воды из шахтных колодцев и минуя стадию очистки подается потребителю.

1.1.3  описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения;

В Нарымском сельском поселении принята хозяйственно-питьевая система водоснабжения.

1.1.4  описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.1.4.1Описание состояния и функционирования систем водоснабжения.

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Нарымского сельского поселения. В основном, водоснабжение населения осуществляется путем непосредственного забора воды из шахтных колодцев и минуя стадию очистки подается потребителю.

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.4.2 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Нарымского сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Нарымского сельского поселения, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МУП «Нарымское ЖКХ» ; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала Нарымского сельского поселения до 2033 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Нарымского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.

Данные о численности населения Нарымского сельского поселения приведены в таблице 2.

Таблица2.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Нарым | - | 1015 | 66 | 1081 | 75 | 1156 |
| 2 | п. Шпалозавод | - | 836 | 0 | 836 | 60 | 896 |
| 3 | д .Луговское | - | 183 | 0 | 183 | 12 | 195 |
| 4 | д. Талиновка | - | 155 | 0 | 155 | 11 | 166 |
| 5 | с. Алатаево | - | 66 | -66 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2255 | 0 | 2255 | 158 | 2413 |

В перспективе развития Нарымского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Нарымского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС», стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица суммарного водопотребления по Нарымскому сельскому поселению на период с 2023 по 2033 гг.

Таблица 3.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 960 | 160 | 153,6 | 56,1 | 199,7 | 8,32 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1295 | 30 | 38,9 | 14,2 | 50,6 | 2,11 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 63,4 | 23,14 | 82,4 | 3,43 |
|  | Полив | чел | 2255 | 50 | 112,8 | 13,53 | 146,6 | - |
|  | Итого: | чел | 2255 | - | 368,7 | 107,0 | 479,3 | 13,86 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2413 | 160 | 386,1 | 141,0 | 502,0 | 21,0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 77,2 | 28,2 | 100,4 | 4,2 |
|  | Полив | чел | 2413 | 50 | 121,0 | 14,52 | 157,3 | - |
|  | Итого: | чел | 2413 | - | 584,3 | 183,72 | 759,7 | 25,2 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Таблица 4

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Нарым |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 541 | 160 | 86,6 | 31,6 | 112,6 | 4,7 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 540 | 30 | 16,2 | 5,9 | 21,1 | 0,9 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,6 | 7,5 | 26,7 | 0,2 |
|  | Полив | чел | 1081 | 50 | 54,1 | 6,5 | 70,3 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 177,5 | 51,5 | 230,7 | 5,8 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1156 | 160 | 185,0 | 67,5 | 240,5 | 10,0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 37 | 13,5 | 48,1 | 2,0 |
|  | Полив | чел | 1156 | 50 | 57,8 | 7,0 | 75,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 279,8 | 88,0 | 363,7 | 12,0 |
| п. Шпалозавод |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 419 | 160 | 67,0 | 24,5 | 87,1 | 3,6 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 417 | 30 | 12,5 | 4,6 | 16,3 | 0,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 15,9 | 5,8 | 20,7 | 0,9 |
|  | Полив | чел | 836 | 50 | 41,8 | 5,0 | 54,3 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 137,2 | 39,9 | 178,4 | 5,2 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 896 | 160 | 143,4 | 52,3 | 128,13 | 7,77 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 19,71 | 7,19 | 19,71 | 1,6 |
|  | Полив | чел | 896 | 50 | 5,06 | 1,85 | 30,80 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 123,34 | 45,02 | 178,64 | 9,4 |
| д. Луговское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 183 | 30 | 5,49 | 2,0 | 7,2 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 183 | 50 | 9,15 | 1,1 | 11,9 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 15,74 | 3,5 | 20,5 | 0,36 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 195 | 160 | 31,2 | 11,4 | 40,6 | 1,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 6,2 | 2,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Полив | чел | 195 | 50 | 9,8 | 1,2 | 12,7 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 47,2 | 14,9 | 61,4 | 2,0 |
| д.Талиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 30 | 4,7 | 1,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 155 | 50 | 7,8 | 0,9 | 10,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 13,4 | 2,9 | 17,4 | 0,36 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 166 | 160 | 26,6 | 9,7 | 34,5 | 1,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,3 | 1,9 | 6,9 | 0,3 |
|  | Полив | чел | 166 | 50 | 8,3 | 1,0 | 10,8 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 40,2 | 12,6 | 52,2 | 1,7 |

1.3 Балансы водоснабжения и водопотребления горячей, питьевой, технической воды.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Нарымскому сельскому поселению на 2013г.

Таблица 1.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. л/сут | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Нарым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 915 | 30 | 27,45 | 10,02 | 35,69 | 1,49 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 100 | 110 | 11,0 | 4,015 | 14,30 | 0,596 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 7,69 | 2,81 | 10 | 0,41 |
|  | Полив | чел | 1015 | 50 | 50,75 | 6,09 | 65,98 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 96,89 | 22,94 | 125,97 | 2,50 |
| п.Шпалозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 836 | 30 | 25,1 | 9,15 | 32,63 | 1,36 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,02 | 1,83 | 6,53 | 0,27 |
|  | Полив | чел | 836 | 50 | 41,8 | 5,02 | 54,34 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 71,92 | 16,0 | 93,5 | 1,63 |
| д. Луговское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 183 | 30 | 5,49 | 2,00 | 7,14 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,1 | 0,4 | 1,43 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 183 | 50 | 9,15 | 1,1 | 11,9 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 15,74 | 3,5 | 20,47 | 0,36 |
| д. Талиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 30 | 4,65 | 1,7 | 6,05 | 0,25 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,93 | 0,34 | 1,21 | 0,05 |
|  | Полив | чел | 155 | 50 | 7,75 | 0,93 | 10,08 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 13,33 | 2,97 | 17,34 | 0,3 |
| с. Алатаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 30 | 1,98 | 0,72 | 2,57 | 0,11 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,4 | 0,14 | 0,51 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 66 | 50 | 3,3 | 0,4 | 4,29 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5,68 | 1,26 | 7,37 | 0,13 |
|  | Всего | чел | 2255 |  | 203,56 | 46,67 | 264,65 | 4,92 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в день). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Нарымского сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение с. Нарым, д. Талиновка, д. Луговское, п. Шпалозавод планируется осуществлять путем забора воды из РЧВ расположенных  на станции водоподготовки подземного водозабора, находящихся непосредственно в каждом населенном пункте.

В качестве источника водоснабжения в населенных пунктах проектом предлагается пробурить артезианские скважины, которые будут работать  в  режиме одна (две) – рабочая, другая – резервная производительностью от 0,5 до 3,3л/с каждая (аналог -действующая скважина в деревне Вешки на территории фермы, Том ΙΙ, книга 3 Москва 1975год «Подземные воды СССР»).

Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-питьевая, противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  с.Нарым и п.Шпалозавод  предусматривается от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Пожаротушение остальных населённых пунктов планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема планируется к реализации в период с 2013г. по 2033 г.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения, при условии соблюдения норм проектирования, строительства и эксплуатации системы водоснабжения Нарымского сельского поселения.

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 5.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 5.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | с. Нарым |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø110 | км | 4,3 | 13430,792 | — | 13430,792 |
| 1.3 | Ø63 | км | 4,5 | — | 14055,48 | 14055,48 |
|  | Итого: |  |  | 13430,792 | 14055,48 | 27486,27 |
| 2. | п. Шпалозавод |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100 |  |  |  |  |  |
|  | Ø110 | км | 3,0 | 9370,32 |  | 9370,32 |
| 2.2 | Ø63 | км | 5,5 | — | 17178,92 | 17178,92 |
|  | Итого: |  |  | 9370,32 | 17178,92 | 26549,24 |
| 3. | д. Луговское |
| 3.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 2,3 | — | 7183,91 | 7183,91 |
|  | Итого: |  |  | — | 7183,91 | 7183,91 |
| 4. | д. Талиновка |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ø63 | км | 1,8 | — | 5622,192 | 5622,192 |
|  | Итого: |  |  | — | 5622,192 | 5622,192 |
| 11. | Объекты, находящиеся вне границ населённых пунктов |
| 11.1 | Станция водоподготовки ВОС-400 | шт. | 1 | 17343,0 | — | 17343,0 |
|  | Станция водоподготовки ВОС-400 | шт. | 1 | 17343,0 | — | 17343,0 |
|  | Станция водоподготовки ВОС-50 | шт. | 1 | — | 8998,0 | 8998,0 |
|  | Станция водоподготовки ВОС-50 | шт. | 1 | — | 8998,0 | 8998,0 |
| 11.2 | Резервуар чистой воды (РЧВ) V=100м³ | шт. | 5/2 | 3000,0 | 1200,0 | 4200,0 |
| 11.3 | Водовод из труб ПЭ100 Ø110 | км | 1,0 | — | 3123,44 | 3123,44 |
|  | Итого: |  |  | 37 686 | 22 319,44 | 60 005,44 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 60 487,11 | 60 113,06 | 120 600,17 |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.

Повышение надежности бесперебойности водоснабжения:

- Бурение новых скважин в составе водозаборов не имеющих резервных скважин

- Устройство РЧВ

- Проектирование и строительство новых сетей используя принцип закольцевания водопровода.

Повышение показателей качества воды

- Постоянный контроль качества воды на базе станции водоочистке

- При проектировании и строительстве сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

- Установление и соблюдение поясов ЗСО (зоны санитарной охраны)

Повышение эффективности использовании ресурсов

- Установка приборов учета

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Действующих бесхозяйственных сетей в Нарымском сельском поселении нет.

Сети водопровода находятся на балансе Муниципального образования «Нарымское сельское поселение».

# Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В поселении отсутствуют централизованные канализационные системы. Слив бытовых стоков ведётся в индивидуальные выгребные ямы, содержимое которых по мере заполнения вывозится на свалки. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с очистными сооружениями приводит к дополнительному загрязнению водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, синтетическими поверхностно-активными веществами (далее СПАВ) и др.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Раздел не разрабатывается.

2.3 Прогноз объема  сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Нарымского сельского поселения приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Нарым |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 541 | 160 | 86,6 | 31,6 | 112,6 | 4,7 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 540 | 30 | 16,2 | 5,9 | 21,1 | 0,9 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,6 | 7,5 | 26,7 | 0,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 123,4 | 45,0 | 160,4 | 5,8 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1156 | 160 | 185,0 | 67,5 | 240,5 | 10,0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 37 | 13,5 | 48,1 | 2,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 222,0 | 81,0 | 288,6 | 12,0 |
| п. Шпалозавод |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 419 | 160 | 67,0 | 24,5 | 87,1 | 3,6 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 417 | 30 | 12,5 | 4,6 | 16,3 | 0,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 15,9 | 5,8 | 20,7 | 0,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 95,4 | 34,9 | 124,1 | 5,2 |
| II-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 896 | 160 | 143,4 | 52,3 | 128,13 | 7,77 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 19,71 | 7,19 | 19,71 | 1,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 118,3 | 43,17 | 147,84 | 9,4 |
| д. Луговское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 183 | 30 | 5,49 | 2,0 | 7,2 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 0,06 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,59 | 2,4 | 8,6 | 0,36 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 195 | 160 | 31,2 | 11,4 | 40,6 | 1,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 6,2 | 2,3 | 8,1 | 0,3 |
|  | Итого: |  |  |  | 37,4 | 13,7 | 48,7 | 2,0 |
| д.Талиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 30 | 4,7 | 1,7 | 6,1 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,06 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,6 | 2,0 | 7,3 | 0,36 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 166 | 160 | 26,6 | 9,7 | 34,5 | 1,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,3 | 1,9 | 6,9 | 0,3 |
|  | Итого: |  |  |  | 31,9 | 11,6 | 41,4 | 1,7 |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

2.5. экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Мероприятия по реализации перспективных схем водоотведения рассматриваемых населенных пунктов окажут позитивное воздействия на экологию сельского поселения, при условии соблюдения норм проектирования, строительства и эксплуатации системы водоотведения  Нарымского сельского поселения.

Предусматривается система водоотведения от потребителя и полная очистка стоков на блочно-модульных канализационных станциях водоочистки.

2.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | с. Нарым |
| 1.1 | Блок очистных сооружений "Тверь-300" | шт. | 1 | 8 578,60 | 0,00 | 8 578,60 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 8,5 | 35383,068 | 36 225,52 | 71 608,59 |
|  | Итого: |  |  | 43 961,67 | 36 225,52 | 80 187,19 |
| 2. | п. Шпалозавод |
| 2.1 | Блок очистных сооружений "Тверь-200" | шт. | 1 | 5 841,00 | 0,00 | 5 841,00 |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 9,0 | 42122,7 | 33 698,16 | 75 820,86 |
|  | Итого: |  |  | 47 963,70 | 33 698,16 | 81 661,86 |
| 3. | д. Луговское |
| 3.1 | Блок очистных сооружений "Тверь-50" | шт. | 1 | — | 1 498,60 | 1 498,60 |
| 3.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 2,0 | — | 16 849,08 | 16 849,08 |
|  | Итого: |  |  |  | 18 347,68 | 18 347,68 |
| 4. | д. Талиновка |
| 4.1 | Блок очистных сооружений "Тверь-50" | шт. | 1 | — | 1 498,60 | 1 498,60 |
| 4.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 2,0 | — | 16 849,08 | 16 849,08 |
| 4.3 | Итого: |  |  |  | 18 347,68 | 18 347,68 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 91 925,37 | 106 619,04 | 198 544,41 |

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоотведения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.

Обеспечение население сельского поселения  водоотведением.

Повышение надежности бесперебойности водоотведения:

- Проектирование и строительство новых сетей  использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

- Установление и соблюдение поясов ЗСО (зоны санитарной охраны)

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Не разрабатывается.

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема рассчитана на период с 2013 г. по 2033 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023 г.

- Разработка ПСД на водоснабжение и водоотведение Нарымского сельского поселения;

- В с. Нарым планируется прокладка коллектора самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм – I -очередь;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ЛОС в с.Нарым;

- В п. Шпалозавод планируется прокладка коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм -  I -очередь;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ЛОС в п.Шпалозавод;

- В с. Нарым планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø110мм – I -очередь;

- В п. Шпалозавод планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø110мм – I -очередь;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ВОС в с.Нарым;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ВОС в п.Шпалозавод

Второй этап 2023-2033 г.

- В с. Нарым планируется прокладка коллектора самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм – II -очередь;

- В п. Шпалозавод планируется прокладка коллектора хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм -  II –очередь;

- В д. Луговское планируется прокладка коллектора самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ЛОС в д. Луговское;

- В д. Талиновка планируется прокладка коллектора самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ЛОС в д. Талиновка;

- В с. Нарым планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø110мм – II -очередь;

- В п. Шпалозавод планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø110мм – II -очередь;

- В д.Луговское планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø63мм;

- В д.Талиновка планируется прокладка водовода хозяйственно-питьевого водопровода Ø63мм;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ВОС в д.Луговское;

- Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ВОС в д.Талиновка;

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 8

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Нарым |  |  |  |
|  | водоснабжение | 13 430,792 | 14 055,48 | 27 486,27 |
|  | водоотведение | 43 961,67 | 36 225,52 | 80 187,19 |
|  | Итого: | 57 392,47 | 50 281,0 | 107 673,46 |
| 2 | п. Шпалозавод |  |  |  |
|  | водоснабжение | 9 370,32 | 17 178,92 | 26 549,24 |
|  | водоотведение | 47 963,7 | 33 698,16 | 81 661,86 |
|  | Итого: | 57334,02 | 50 877,1 | 108 211,1 |
| 3 | д. Луговское |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 7 183,91 | 7 183,91 |
|  | водоотведение | — | 18 347,68 | 18 347,68 |
|  | Итого: | 0,000 | 25 531,6 | 25 531,6 |
| 4 | д. Талиновка |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 5 622,192 | 5 622,192 |
|  | водоотведение | — | 18 347,68 | 18 347,68 |
|  | Итого: | 0,000 | 23 969,9 | 23 969,9 |
| 11 | Объекты, находящиеся вне границ населённых пунктов |  |  |  |
|  | водоснабжение | 37 686 | 22 319,44 | 60 005,44 |
|  | Итого: | 37 686 | 22 319,44 | 60 005,44 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 60 487,11 | 60 113,06 | 120 600,17 |
|  | водоотведение | 91 925,37 | 106 619,04 | 198 544,41 |
|  | ВСЕГО: | 152 412,48 | 166 732,1 | 319 144,58 |

|  | Утверждаю: ____________________/ / |
| --- | --- |

СМЕТА № 1

## на разработку проектно-сметной документации

## «Водоснабжение и водоотведение Нарымского сельского поселения Парабельского района Томской области»

| №№ п/п | Виды работ | Сборник цен на проектные работы | Расчет стоимости | Стоимость . тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод Д 110мм L=21100,0м | Сборник баз. цен на проектные работы для строительства Объекты водоснабжения и канализации 2008 Табл.16 п.22 «0.9»-ст-ть «РД» «1.15»-районный к-т «3.6»- к-т инфляции «1.3»-прим. 4; «0,8»-пониж.коэф-т | (13,74+11,29х21,1)х0.9х1.15х3.6х1.3х0,81х1,2 | 1 186,27 |
| 2 | Канализация Д 225мм L=21500.0м | Сборник баз. цен на проектные работы для строительства Объекты водоснабжения и канализации 2008 Табл.17 п.5 «0.9»-ст-ть «РД» «1.15»-районный к-т «3.6»- к-т инфляции «1.30»-прим.4, 5; «0,8»-пониж.коэф-т | (19,03+16,51х21,5)х0.9х1.15х3.6х1.3х0,8 | 1449,246 |
|  | ИТОГО |  |  | 2 635,52 |
|  | НДС 18 % |  |  | 474,39 |
|  | Всего по смете |  |  | 3 109,91 |

Составил:						Чаплинская Т.А.